OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji – aktualizacja istniejącej „Instrukcji gospodarowania wodą” dla zapory przeciwpowodziowej i zbiornika wodnego na rzece Wogra w km 8+520 w Połczynie-Zdroju wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej przedmiotową instrukcję oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na energetyczne wykorzystanie wód rzeki Wogry w przekroju zapory czołowej w km 8+520 z uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego”.

Wspólny Słownik Zamówienia

Kody CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, 75-601 Koszalin, ul. Zwycięstwa 111

Lokalizacja:

Teren Zarządu Zlewni w Koszalinie, Nadzór Wodny w Białogardzie, Zapora i zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy na rzece Wogra w km 8+520, dz. nr 99/1, 96/4, 96/5, 87/3, obr. Połczyn-Zdrój, gm. Połczyn-Zdrój, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie.

Koszalin, dnia 25 lutego 2020 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie :

- Aktualizacji istniejącej „Instrukcji gospodarowania wodą” dla zapory przeciwpowodziowej i zbiornika wodnego na rzece Wogra w km 8+520 w Połczynie-Zdroju, zgodniej z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019 r. poz. 1725) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej przedmiotową instrukcję,

- Operatu wodnoprawnego na energetyczne wykorzystanie wód rzeki Wogry w przekroju zapory czołowej w km 8+520 zgodnie z treścią Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami) z uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Instrukcja gospodarowania wodą powinna być wykonana w wersji papierowej (5 egz.) i wersji elektronicznej (2 egz.)

Operat wodnoprawny powinien być wykonany w wersji papierowej (3 egz.) i wersji elektronicznej (3 egz.) na płycie CD lub DVD w postaci plików *.pdf wraz z dokumentacją fotograficzną w postaci plików *.jpg lub *.pdf.

2.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2020 r.